## Slide 1
Master in Economia e Tecnologia
nella Società dell’informazione
Gli strumenti per il miglioramento
Dott.ssa Valentina Vittucci
Università degli Studi Roma Tre

## Slide 2: Miglioramento continuo
La soddisfazione del cliente non ha limiti: ogni livello di qualità raggiunto perde presto valore per il cliente;
Le aziende, per essere competitive non possono non tener conto della dinamicità delle esigenze del mercato;
Il concetto di miglioramento continuo diviene l’essenza della qualità

## Slide 3
L’obiettivo del miglioramento può essere raggiunto in due modi:
  Grandi innovazioni
  A piccoli passi

## Slide 4: Vantaggi del miglioramento continuo
Miglioramento della competitività;
Riduzione graduale delle non conformità;
Miglioramento del valore percepito dal cliente;
Miglioramento dell’efficienza

## Slide 5
Miglioramento Continuo significa:
  risolvere i problemi all’origine
  Ridurre la possibilità che i problemi si verifichino
  Migliorare le capacità di far fronte a richieste dei clienti

## Slide 6: Il miglioramento continuo richiede:
Appoggio e partecipazione del management
Adeguata pianificazione e organizzazione
Ambiente adatto
Metodi, tecniche e strumenti operativi

## Slide 7: Azioni del management per realizzare il miglioramento
Dare ai collaboratori una visione chiara della situazione
Sollecitare attivamente idee nuove dando il giusto riconoscimento a quelle più valide
Fare in modo che i collaboratori realizzino i loro output adeguati rispetto alle esigenze del cliente interno

## Slide 8: Azioni del management per realizzare il miglioramento
Incoraggiare i collaboratori a formalizzare diagrammi di flusso relativi ai loro processi lavorativi
Incoraggiare la discussione dei problemi
Incoraggiare le discussioni periodiche tra i collaboratori a tutti i livelli

## Slide 9: La Ruota di Deming
Lo strumento concettuale che consente di realizzare il miglioramento continuo
Plan
Do
Check
Action

## Slide 10: Articolazione della fase del Plan
Identificazione delle possibili priorità
Selezione della priorità
Definizione degli obiettivi
Osservazione della situazione
Raccolta dati
Analisi dei dati
Identificazione delle cause
Decisioni guidate dai dati

## Slide 11: Articolazione della fase del Plan
Individuazione delle cause reali
Definizione delle azioni
di miglioramento

## Slide 12: Plan
La pianificazione può essere distinta in:
  Pianificazione strategica; definisce le strategie di medio e lungo termine. La tempificazione della pianificazione strategica dipende dalla velocità di cambiamento del settore in cui opera l’azienda.
  E’ un attività del management

## Slide 13
  Micro-pianificazione continua;si tratta di un numero elevato di iniziative di piccola entità
  E’ realizzata direttamente dagli operatori
  Garantisce l’assestamento dei processi attraverso l’assestamento ed il miglioramento dei risultati raggiunti

## Slide 14: Gli strumenti del miglioramento continuo
Miglioramento
continuo
Micro-pianificazione
Pianificazione
strategica
7 strumenti
statistici
strumenti
manageriali
Gruppi di
miglioramento
Contributi
individuali
Gruppi di
progetto
Balanced
Scorecard

## Slide 15: I 7 strumenti statistici
Per rendere operativo il miglioramento continuo dei processi aziendali è necessario che
ogni operatore effettui il monitoraggio sistematico dell’attività che gli competono

## Slide 16
Il coinvolgimento delle risorse umane nella realizzazione del miglioramento continuo deriva dalle seguenti considerazioni:
  L’uomo ha capacità illimitate che si esprimono pienamente solo se è nella giusta condizione;
  Il singolo operatore è l’esperto del processo (o attività) di cui si occupa;
  Per raggiungere l’eccellenza è necessario curare i dettagli.

## Slide 17: I 7 strumenti statistici

## Slide 18: Strumenti del “piccolo scienziato”
attività | strumenti
Raccogliere i dati Interpretare i dati | Foglio raccolta dati Istogramma
Studiare le relazioni causa/effetto Stabilire le priorità | Diagramma causa/effetto Diagramma di Pareto
Stratificare i dati Individuare le correlazioni Verificare se un processo è sotto controllo | Analisi per stratificazione Diagramma di correlazione Carta di controllo

## Slide 19
Gli strumenti statistici consentono
una visione oggettiva della situazione
e quindi
di rendere operative le fasi del PLAN

## Slide 20: Il foglio raccolta dati
E’ il primo strumento e consente di inquadrare il problema sulla base di dati certi ed oggettivi.
Deve essere semplice e di immediata comprensione.

## Slide 21: Es. foglio raccolta dati settore automobilistico
Data difetti | 8/7 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | tot
Lampada fulminata | IIIII | II | I | II |  | 10
Lampada male avvitata | IIII |  | III |  | II | 9
Faro sporco | II | IIIIIIII | IIIIII |  | II | 18
Lampada sporca | I | II |  | I |  | 4
altri | II | III |  |  | I | 6
totale | 14 | 15 | 10 | 3 | 5 | 47

## Slide 22
Esempio:
Help Desk informatico. Supponiamo che le varie richieste siano state raggruppate in categorie ampie di problemi.
Vediamo il foglio raccolta dati

## Slide 23
1 settimana
4 settimane
Categoria di problema
Risolti
Riferiti
Totali
Sistema operativo
160
4
164
550
Word processor
70
0
70
267
Comunicazione
52
2
54
224
Altre applicazioni PC
39
1
40
255
Software statistico
39
2
41
169
Linguaggi di programmazione
24
1
25
80
Altro
34
0
34
32

## Slide 24: L’istogramma
E’ uno strumento che consente:
Una visione sintetica dei dati
Ne agevola l’interpretazione
Indirizza l’analisi delle cause del fenomeno in esame

## Slide 27: Istogramma

## Slide 28: Diagramma Causa/Effetto
E’ stato messo a punto da Ishikawa. Si tratta di una rappresentazione grafica delle relazioni esistenti tra un fenomeno e le cause che lo hanno determinato

## Slide 29: Metodi di definizione delle cause
1) metodo della classificazione delle cause delle 4 M. Si fa ricorso a cause predeterminate
  Macchine
  Manodopera
  Metodi
  Materiali

## Slide 30
2) metodo delle fasi dei processi: si analizzano le cause in funzione delle diverse fasi del processo
3) metodo di elencazione delle cause: si tratta di un metodo destrutturato che consiste in una elencazione creativa

## Slide 31
Una volta elencate le cause possibili si passa alla individuazione di quelle probabili ed, infine, si devono ricercare le cause importanti
Sulla base delle cause importanti si imposta l’intervento migliorativo

## Slide 32: Diagramma causa/effetto
Il motore
non parte
Effetto
Cause
batteria
contatto
candele
sporche
rotte
manca
benzina
carburatore
ingolfato

## Slide 33: Il diagramma di Pareto
E’ uno strumento grafico che permette di individuare le cause che determinano un problema
Parte dal presupposto che sono pochissimi i fattori importanti e molti quelli di scarsa entità
L’importanza dei fattori varia in funzione :
  del settore di appartenenza
  Dell’obiettivo da conseguire

## Slide 34: Fasi per costruire il diagramma di Pareto
A) decidere come classificare i dati: è necessario decidere i criteri e il periodo di osservazione;
B) rilevare i dati e ordinarli: si utilizza il foglio raccolta dati e si ordinano con l’istogramma in ordine decrescente
C) si calcola l’incidenza % di ogni fattore

## Slide 35
D) si disegna il diagramma:
  Sull’asse delle ascisse si riportano i fattori in ordine decrescente
  Sull’asse delle ordinate la frequenza con la quale si manifestano
E) si costruisce la linea cumulativa che stabilisce l’incidenza globale di più fattori (o cause di un problema)

## Slide 36: Diagramma di Pareto

## Slide 37
Il diagramma di Pareto consente di :
  individuare le aree prioritarie di intervento
  Dare concretezza agli scopi (es. ridurre del 50% il valore della prima barra)
  confrontare il prima e il dopo di un’azione di miglioramento

## Slide 38
Prima del miglioramento
Dopo il miglioramento
Esempio confronto diagramma di Pareto nel tempo

## Slide 39: L’analisi per stratificazione
Con questo metodo o dati raccolti vengono suddivisi in una serie di gruppi o categorie omogenee.
I gruppi vengono definiti strati
I dati associati ad ogni stratificazione consentono di individuare quale gruppo di elementi è causa del fenomeno

## Slide 40: I fattori di stratificazione
Rappresentano i fattori logici attraverso i quali si raggruppano i dati.
Esempio:
  Tempo
  Operatori
  Macchine
  Materiali ecc.

## Slide 41
L’obiettivo del metodo della stratificazione è quello di individuare le cause più significative che determinano un fenomeno
Il metodo deve essere applicato fin dalla fase di impostazione della raccolta dati per realizzare successivamente diversi diagrammi di Pareto per ogni fattore di stratificazione individuato

## Slide 42: Fasi costruzione diagramma stratificazione
Stabilire il fenomeno da indagare
Individuare i fattori di stratificazione
Classificare i dati in funzione dei fattori di stratificazione scelti
Rappresentare graficamente ogni strato

## Slide 43: Diagramma di correlazione
Consente di verificare se esiste una correlazione tra due fattori e con quale intensità sono correlati tra loro.
E’ utile utilizzarlo dopo il diagramma causa/effetto perché permette di individuare le cause che hanno maggiore incidenza sull’effetto

## Slide 44: Fasi costruzione diagramma di correlazione
Raccolta dati: in questo caso i dati sono raccolti a coppie (valore della causa e valore dell’effetto)
Rappresentazione grafica dei dati
Interpretazione del diagramma misurazione della correlazione

## Slide 45
CAMPIONI | X | Y | CAMPIONI | X | Y
 | NUMERO CLIENTI | NUMERO PEZZI VENDUTI |  | NUMERO CLIENTI | NUMERO PEZZI VENDUTI
1 | 81 | 1046 | 26 | 80 | 1040
2 | 77 | 1030 | 27 | 55 | 1013
3 | 74 | 1039 | 28 | 69 | 1025
4 | 58 | 1027 | 29 | 70 | 1020
5 | 76 | 1028 | 30 | 75 | 1022
6 | 68 | 1025 | 31 | 67 | 1020
7 | 79 | 1035 | 32 | 81 | 1035
8 | 63 | 1015 | 33 | 90 | 1052
9 | 70 | 1038 | 34 | 71 | 1021
10 | 80 | 1036 | 35 | 76 | 1024
11 | 80 | 1026 | 36 | 85 | 1029
12 | 80 | 1041 | 37 | 75 | 1015
13 | 72 | 1029 | 38 | 80 | 1030
14 | 60 | 1010 | 39 | 52 | 1010
15 | 63 | 1020 | 40 | 65 | 1025
16 | 67 | 1024 | 41 | 80 | 1031
17 | 82 | 1034 | 42 | 69 | 1030
18 | 81 | 1036 | 43 | 76 | 1034
19 | 66 | 1023 | 44 | 65 | 1034
20 | 65 | 1011 | 45 | 55 | 1020
21 | 85 | 1030 | 46 | 60 | 1025
22 | 74 | 1014 | 47 | 55 | 1023
23 | 72 | 1030 | 48 | 76 | 1028
24 | 56 | 1016 | 49 | 86 | 1020
25 | 63 | 1020 | 50 | 63 | 1026
Es. raccolta dati per correlazione

## Slide 46: Costruzione grafico di correlazione

## Slide 47: Diagramma di Correlazione

## Slide 48: Carta di controllo
Consente di verificare se un processo è o meno in stato di controllo
Ogni processo ha una variabilità naturale che dipende dal modo in cui il processo è stato progettato
Variabilità: valori che può assumere un processo in un certo arco di tempo

## Slide 49
Le cause di variabilità possono essere:
  comuni: variabilità naturale
  Speciali: alterano la variabilità naturale
Per controllare il processo è necessario registrare e rappresentare graficamente in ordine cronologico i valori di un parametro

## Slide 50: I gruppi di miglioramento
I gruppi di miglioramento sono gruppi di lavoro ai quali partecipano i dipendenti per condurre attività di miglioramento. Generalmente nel gruppo non ci sono gerarchie
Possono essere:
  formali: quando sono istituzionalizzati e previsti nella struttura organizzativa
  informali: quando esistono di fatto

## Slide 51
  Interfunzionali: quando i partecipanti appartengono a funzioni diverse
  Orizzontali: quando i partecipanti appartengono allo stesso livello gerarchico
  Verticali: quando i partecipanti appartengono a diversi livelli gerarchici
  Permanenti
  Temporanei: quando operano fino al conseguimento degli obiettivi

## Slide 52: Caratteristiche dei gruppi di miglioramento
Generalmente nel gruppo non ci sono gerarchie;
I partecipanti devono conoscere metodi e tecniche
L’oggetto dell’attività di miglioramento deve essere chiaro a tutti
Il gruppo deve essere composto da non meno di 5 persone e non più di 12
Il gruppo deve effettuare un attività di pianificazione delle attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi

## Slide 53: TIPI DI GRUPPI DI MIGLIORAMENTO
CIRCOLI DELLA QUALITA’
GRUPPI CEDAC
QUALITY COMMITTEE
GRUPPI MIGLIORAMENTO DI UN PROCESSO
TASK FORCE

## Slide 54: I CIRCOLI DELLA QUALITA’
Sono gruppi stabili di miglioramento impegnati nella risoluzione di problemi operativi (es. reparto).
Il personale vi partecipa volontariamente e sceglie in autonomia le tematiche da affrontare
Utilizzano gli strumenti statistici

## Slide 55: GRUPPI CEDAC CAUSE & EFFECT DIAGRAM WITH AUXIL OF CARDS
Sono gruppi interfunzionali, temporanei costituiti dalla direzione per risolvere determinati problemi.
Lo strumento utilizzato è il diagramma causa effetto
Il metodo consente di far avere informazioni bottom up alla direzione

## Slide 56: QUALITY COMMITTEE
E’ un gruppo di governo dei grandi problemi della qualità
dell’azienda
E’ guidato dal direttore generale (o da un manager da questi
delegato) e composto dai responsabili delle varie funzioni
Il riesame è periodico e può riguardare l’andamento del
Business, risultati azioni miglioramento, risultati indagini
di soddisfazioni dei clienti….

## Slide 57: GRUPPI DI MIGLIORAMENTO DI UN PROCESSO
Sono gruppi stabili scelti dalla direzione
Il team leader è il responsabile del processo
Hanno come scopo il miglioramento di un processo
Possono essere interfunzionali o intra-funzionali
Sono gruppi stabili scelti dalla direzione
Il team leader è il responsabile del processo
Hanno come scopo il miglioramento di un processo
Possono essere interfunzionali o intra-funzionali

## Slide 58: TASK FORCE
Sono gruppi interfunzionali
Sono formati dalla direzioni
Nascono per problemi specifici
Si propongono di raggiungere obiettivi determinati
secondo tempi e scadenze definite anticipatamente